Výstupne a vstupne zariadenia:

Vstupné zariadenia sú periférne zariadenia, ktorými do počítača vstupujú informácie za účelom ich ďalšieho spracovania. Tieto informácie sú buď vo forme dát ( súbory, adresáre ... ) , vo forme zvuku, obrazu alebo videa. Výstupne zariadenia slúžia naopak na zobrazovanie, prehrávanie alebo tlač týchto dát.

Vstupné zariadenia:

Delenie podľa: - ovládania – ovládané človekom – klávesnica

- ovládané PC – snímače, kamery

- druhu vstupu – mechanický pohyb, audio, vizuálne

- dĺžky trvania vstupu – diskrétne – ťuknutie klávesy

- kontinuálne – pohyb myši

- počtu stupňov voľnosti – 2D, 3D zariadenia

- ovládania kurzora – priame – svetelné pero

- nepriame – myš

- zadávania súradníc – absolútne – zar. udáva presnú polohu – touchpad, tablet

- relatívne – zar. Udáva len zmenu polohy – myš

Staršie vstupné jednotky: dierne štítky, dierna páska, magnetická paska

Klávesnica - Štandardným vstupným zariadením je klávesnica. Klávesnica (keyboard ) je zariadenie, ktoré umožňuje ručný vstup informácií. Pomocou klávesnice vkladáme text, príkazy a ovládame počítač. Klávesníc je niekoľko typov, ale najrozšírenejšie v našich podmienkach sú klávesnice:
1. americká - US - typ QWERTY
2. slovenská - SK - typ QWERTZ.
Pri vkladaní znakov z klávesnice sa na monitore orientujeme pomocou špeciálnej značky, tzv. kurzora. Kurzor môže byť zvislá čiarka, vodorovná čiarka - podčiarnik, farebný obdĺžnik a podobne vo veľkosti jedného znaku. V niektorých prípadoch nie je kurzor zvýraznený, ale znak na pozícii kurzora bliká. S klávesnicou zaobchádzame jemne. Klávesy stláčame ľahkým úderom prstov. Ak podržíme niektorý kláves dlhšiu dobu, automaticky sa opakuje vkladaný znak - tzv. autorepeat. Súčasné stlačenie dvoch alebo troch klávesov sa nazýva dvojkláves (dvojhmat) alebo trojkláves (trojhmat).
Na klávesnici rozlišujeme klávesy:
1. aktívne - ich stlačenie vyvolá na obrazovke odozvu, napr. vypíše sa znak alebo spôsobí pohyb kurzora
2. pasívne - ich samostatné stlačenie nevyvolá odozvu, ale používajú sa najmä pri dvoj- a trojhmatoch (Ctrl, Shift, Alt)
Okrem iných štandardných klávesov obsahuje klávesnica tieto typy preraďovačov:
1. trvalé - sú indikované LED-diódami v pravej hornej časti klávesnice
- patria sem preraďovače: NumLock, CapsLock, ScrollLock
2. dočasné - sú to pasívne klávesy, ktoré sa používajú na dosiahnutie znakov, ktoré nie sú priamo dosiahnuteľné z klávesnice len priamym stlačením: Ctrl, Shift, Alt
Keď sa pozrieme na klávesnicu zhora, môžeme ju rozdeliť na niekoľko častí:
1. alfanumerická časť - základ klávesnice
2. numerická časť - slúži na zadávanie čísel a operátorov
3. časť funkčných kľúčov - označené ako F1 až F10
4. časť riadiacich klávesov - kurzorové klávesy, ENTER, ESC
5. indikačná časť - kontrolky (LED-diódy)

Myš (Mouse)- Slúži na ovládanie polohy kurzora na obrazovke a vykonávanie operácií tlačením tlačidiel. Pohyb myši je prenášaný pomocou špeciálnych snímačov na pohyb kurzora na monitore.

Druhy počítačových myší:
a) klasická - mechanicko-optická myš, ktorá umožňuje vstup dvojrozmernej informácie pomocou guličky umiestnenej v spodnej časti myši; - rozlišovacia schopnosť: 200 - 2400 dpi
b) optická - gulička je nahradená dvojicou svetelného vysielača a prijímača (na báze LED-diód); vyžaduje špeciálnu podložku s optickou mriežkou; bez podložky nie je schopná myš pracovať; pohyb je snímaný zmenou odrazu vysielaného lúča od podložky
c) ultrazvuková - pracuje na podobnom princípe ako optická; jej výhodou je, že umožňuje aj trojrozmerný vstup; tretia súradnica je definovaná vzdialenosťou myši (jej zdvihnutím od podložky); rozlišovacia chopnosť: okolo 6000 dpi

Myš má dva druhy funkcií:
1. pohybovú funkciu; Pri pohybe po podklade sa tým istým smerom premiestňuje kurzor.
2. klávesové funkcie; Myš môže mať jeden až tri klávesy. Ich funkcie záležia výlučne od odštartovaného programu.
Medzi najznámejších výrobcov patria: GENIUS, MICROSOFT, IBM, LOGITECH, A4TECH.

Trackball – používa sa na veľmi presné navádzanie kurzora – pohyb s vysokým rozlíšením napr. pre graf. aplikácie ako CAD, DTP. Tiež slúži ako špeciálny ovládač pre pohybovo postihnutých ľudí ( dá sa ovládať len jedným prstom, alebo aj nohou). Nehodí sa pre účely rýchlej reakcie, jeho doménou je presnosť.

TOUCHPAD – obvykle umiestnený pred klávesnicou. Kurzor na obrazovke sa ovláda pohybom prsta pritlačeného o snímaciu plochu. Pod ním sú umiestnené 2-3 tlačidlá reprezentujúce tlačidlá myši. Na novších modeloch je pohybom prsta na okraji možné dosiahnuť scrolovanie.

SPACEBALL – má 6 stupňov voľnosti

TOUCHSCREEN – dotyková obrazovka, ide o snímač, ktorý umožňuje zistiť polohu dotyku prsta alebo iného predmetu na displeji

TABLET – snímacia tabuľka – skladá sa z pevnej podložky s aktívnou, spravidla obdĺžnikovou alebo štvorcovou plochou a z pohyblivého snímacieho zariadenia v podobe pera.

JOYSTICK – pákový ovládač – interaktívny, ergonomický ovládač kurzora kombinovaný s tlačidlami, určený primárne na ovládanie počítačových hier

GAMEPAD – používa sa na ovládanie počítača alebo hernej konzoly, predovšetkým na ovládanie počítačových hier a videohier

Scanner –určený na digitalizáciu plošných predlôh, papierových dokumentov, obrázkov, fotografií a pod., premieňa obrazové body do digitálnej formy, teda do počítačom spracovateľných dát

WEBKAMERA – sníma pohyblivý obraz alebo statické obrázky na ich prenos do počítača pre ďalšie spracovanie, hlavným využitím je internet – online zobrazenie účastníkov videokonferencie, prenos obrazu zo známych miest a pod.

Digitálna kamera a dig. Fotoaparát – nahrávanie videa, fotografovanie

Čítač čiarového kódu, snímač otlačku prsta, 3D scanner

Medicínske zariadenia – počítačový tomograf

Mikrofón – premena akustického signálu na elektrický

Snímač fyzikálnej veličiny – pripojiteľný k PC (snímanie teploty, tlaku, rýchlosti vetra...)

Výstupné zariadenia:

- periférne zariadenia, ktoré umožňujú výstup dát alebo signálov z počítača vo forme zrozumiteľnej človekom

Monitor - - zariadenie, ktoré na obrazovke zobrazuje prijaté informácie (napr. znaky napísané pomocou klávesnice). Na spodnej časti prednej strany monitora sú väčšinou umiestnené regulátory jasu a kontrastu, pomocou ktorých môžete korigovať výsledný obraz.
Vo väčšine programov sa na obrazovke nachádza kurzor. Je to blikajúci štvorec (príp. obdĺžnik) veľkosti znaku, alebo podčiarnik. Udáva aktuálnu pozíciu na zobrazovacej ploche; určuje miesto, odkiaľ sa budú zobrazovať ďalšie prijaté dáta.
Dôležitou charakteristikou monitora je rozlišovacia schopnosť. Rozlišovacia schopnosť závisí od počtu izolovaných bodov, z ktorých sa skladá obraz. Čím je ich viac, tým je obraz presnejší. S presnosťou zobrazenia však rastie cena počítača (lebo musí mať primerane veľkú pamäť) i monitora (lebo kvalitnejší monitor je drahší). Preto malé 8-bitové mikropočítače majú rozlišovaciu schopnosť len asi 256x256 bodov (spravidla v 4 farbách), kým 16-bitové mikropočítače najčastejšie 640x350 bodov v 16 farbách. Existujú však aj špeciálne monitory na profesionálne účely (napr. na tvorbu kreslených filmov) s rastrom 4096x4096 bodov vo viac ako 16 miliónoch farieb.
Podľa farebnosti rozoznávame monitory:
a) monochromatické - jednofarebné (čierno-zelené, čierno-biele, čierno-oranžové)
b) farebné - farba síce zvyšuje príťažlivosť a estetickú úroveň výstupu, ale zároveň zvyšuje nároky na pamäť, a tým aj na cenu.

Podľa veľkosti obrazovky: veľkosť monitora udáva uhlopriečka meraná v palcoch, napr. 12", 14" 15", 17" a 21". Bežne sa používa rozmer 14". Väčšie veľkosti monitorov sa využívajú najmä pri grafických programoch, pri konštruovaní pomocou PC,..

Podľa zobrazovanej informácie monitory delíme na:
a) alfanumerické - na obrazovke alfanumerického displeja vieme zobraziť iba písmená, číslice a ďalšie znaky kódu ASCII. Tieto monitory sú vhodné najmä na prácu s textom a na číselné výpočty - teda vtedy, keď nepotrebujeme obrázky. To je bežné vo výpoč- tových strediskách výrobných podnikov a organizácií, preto väčšina veľkých počítačov má iba alfanumerické monitory.
b) grafické - ak má byť výstupom z počítača obrázok, potrebujeme grafický monitor. To je veľmi časté pri práci s mikropočítačmi, preto ich výstupom býva grafický monitor. Kým výstup textu spravidla stačí zobraziť ako "čierne na bielom", grafické aplikácie si vyžadujú farbu.

Podľa režimu práce je monitor schopný pracovať v dvoch základných režimoch:
1. v textovom režime umožňuje zobraziť niektorý z počítačových kódov (ASCII, EBCDIC). V tomto režime sa zobrazujú priamo celé znaky. Štandardným formátom zobrazenia je 25 riadkov po 80 znakov.
2. grafický režim umožnuje zobrazovať jednotlivé body (pixely),z ktorých sa skladá grafická informácia na obrazovke. Aby ste dosiahli maximálnu rozlišovaciu schopnosť displeja (maximálny počet samostatne ovládaných bodov, na ktoré možno displej rozdeliť), musíte mať i príslušnú grafickú kartu.

Podľa fyzikálneho princípu delíme monitory na:
1. klasické - sú to elektrónkové obrazovky (podobne ako v TV)
2. LCD - vyrobené na báze tekutých kryštálov (ako v digitálnych hodinách)
3. plazmové - ploché displeje používané pri prenosných počítačoch tzv. laptop či notebook. Nevýhodou je vyššia cena a obvykle menšia rozlišovacia a farebná schopnosť.

Tlačiareň - je to zariadenie, za pomoci ktorého sa dajú informácie uložené v počítači vytlačiť na papier. Tlačiarne rozdelujeme do troch veľkých skupín podľa spôsobu akým prevádzajú tlač na :Ihličkové - tlač je prevadená najčastejšie za pomoci deviatich ihlíc, ktoré po otlačení sa do farebnej pásky vyklepávajú písmená, znaky alebo obrázky na papier. Kvalita tlače nie je príliš dobrá. Touto tlačiarňou sa tlačia prevažne texty. Atramentové - tlač môže biť buď čiernobiela alebo farebná. Tlač sa robí pomocou pohyblivej trisky, ktorá na papier nanáša požadované množstvo atramentu v pozadovanej farebnej kombinácii. Kvalita tlače závisí od možností tlačiarne, od maximálneho rozlíšenia v akom je schopná tlačiť. Laserové -

Reproduktory a slúchadlá - slúžia na prehrávanie zvuku, ktorý bol spracovaný za pomoci zvukovej karty

CD - ROM alebo DVD - ROM mechaniky - Médium CD - ROM vzniklo pôvodne ako audio nosič a jeho autormi boly firmy Philips a Sony. Na rozdiel ad pružných diskov, pevných diskov, ZIP diskou nie sú data ukladané do sustredných kružníc, ale do jednej dlhej špirály podobne ako na gramofónovej platni. Špirála začína v strede média a rozvíja sa postupne až k jeho okraju.ˇZáznam je len na spodnej strane disku, tj. záznam na CD - ROM disku je jednostranný. Dĺžka celej špirály je zhruba 6 km a hustota dat v nej uložená je konštantná. CD - ROM mechaniky sa rozdelujú podľa rýchlosti na 1 alebo až 52 rýchlostné. Rýchlosť otáčania sa CD disku nie je konštantné, ale je kontinuálne prizpôsobené podľa toho, či sa čítanie prevádza bližšie okraja alebo stredu disku. Pri strede disku je rýchlosť otáčania väčšia ako pri okraji. Toto prispôsobenie sa  otáčok disku spôsobuje, že data sú čítané z disku konštantnou rýchlosťou

Disketové jednotky -Pružný disk (disketa, floppy disk) umožňuje trvalé uloženie informácií. Na rozdiel od operačnej pamäte, ktorá slúži len na dočasné uchovanie informácií a z ktorej po vypnutí počítača sa strácajú do nenávratna.
Disketa je krúhla pružná platňa v nesnímateľnom obale, na ktorej je nanesené magnetické médium. Vkladá sa do disketovej jednotky.

Podľa veľkosti rozdelujeme:
a/ 8 palcová - v súčasnosti sa už nevyužíva
b/ 5,25 palcová
c/ 3,5 palcová

ZIP -Je to vlastne vysokokapacitné médium na dlhodobé uschovávanie dát bez potreby častého používania dát uložených na ňom.

Výstupné zariadenia:

Monitor - - zariadenie, ktoré na obrazovke zobrazuje prijaté informácie (napr. znaky napísané pomocou klávesnice). Na spodnej časti prednej strany monitora sú väčšinou umiestnené regulátory jasu a kontrastu, pomocou ktorých môžete korigovať výsledný obraz.
Vo väčšine programov sa na obrazovke nachádza kurzor. Je to blikajúci štvorec (príp. obdĺžnik) veľkosti znaku, alebo podčiarnik. Udáva aktuálnu pozíciu na zobrazovacej ploche; určuje miesto, odkiaľ sa budú zobrazovať ďalšie prijaté dáta.
Dôležitou charakteristikou monitora je rozlišovacia schopnosť. Rozlišovacia schopnosť závisí od počtu izolovaných bodov, z ktorých sa skladá obraz. Čím je ich viac, tým je obraz presnejší. S presnosťou zobrazenia však rastie cena počítača (lebo musí mať primerane veľkú pamäť) i monitora (lebo kvalitnejší monitor je drahší). Preto malé 8-bitové mikropočítače majú rozlišovaciu schopnosť len asi 256x256 bodov (spravidla v 4 farbách), kým 16-bitové mikropočítače najčastejšie 640x350 bodov v 16 farbách. Existujú však aj špeciálne monitory na profesionálne účely (napr. na tvorbu kreslených filmov) s rastrom 4096x4096 bodov vo viac ako 16 miliónoch farieb.
Podľa farebnosti rozoznávame monitory:
a) monochromatické - jednofarebné (čierno-zelené, čierno-biele, čierno-oranžové)
b) farebné - farba síce zvyšuje príťažlivosť a estetickú úroveň výstupu, ale zároveň zvyšuje nároky na pamäť, a tým aj na cenu.

Podľa veľkosti obrazovky: veľkosť monitora udáva uhlopriečka meraná v palcoch, napr. 12", 14" 15", 17" a 21". Bežne sa používa rozmer 14". Väčšie veľkosti monitorov sa využívajú najmä pri grafických programoch, pri konštruovaní pomocou PC,..

Podľa zobrazovanej informácie monitory delíme na:
a) alfanumerické - na obrazovke alfanumerického displeja vieme zobraziť iba písmená, číslice a ďalšie znaky kódu ASCII. Tieto monitory sú vhodné najmä na prácu s textom a na číselné výpočty - teda vtedy, keď nepotrebujeme obrázky. To je bežné vo výpoč- tových strediskách výrobných podnikov a organizácií, preto väčšina veľkých počítačov má iba alfanumerické monitory.
b) grafické - ak má byť výstupom z počítača obrázok, potrebujeme grafický monitor. To je veľmi časté pri práci s mikropočítačmi, preto ich výstupom býva grafický monitor. Kým výstup textu spravidla stačí zobraziť ako "čierne na bielom", grafické aplikácie si vyžadujú farbu.

Podľa režimu práce je monitor schopný pracovať v dvoch základných režimoch:
1. v textovom režime umožňuje zobraziť niektorý z počítačových kódov (ASCII, EBCDIC). V tomto režime sa zobrazujú priamo celé znaky. Štandardným formátom zobrazenia je 25 riadkov po 80 znakov.
2. grafický režim umožnuje zobrazovať jednotlivé body (pixely),z ktorých sa skladá grafická informácia na obrazovke. Aby ste dosiahli maximálnu rozlišovaciu schopnosť displeja (maximálny počet samostatne ovládaných bodov, na ktoré možno displej rozdeliť), musíte mať i príslušnú grafickú kartu.

Podľa fyzikálneho princípu delíme monitory na:
1. klasické - sú to elektrónkové obrazovky (podobne ako v TV)
2. LCD - vyrobené na báze tekutých kryštálov (ako v digitálnych hodinách)
3. plazmové - ploché displeje používané pri prenosných počítačoch tzv. laptop či notebook. Nevýhodou je vyššia cena a obvykle menšia rozlišovacia a farebná schopnosť.

Tlačiareň - je to zariadenie, za pomoci ktorého sa dajú informácie uložené v počítači vytlačiť na papier. Tlačiarne rozdelujeme do troch veľkých skupín podľa spôsobu akým prevádzajú tlač na :Ihličkové - tlač je prevadená najčastejšie za pomoci deviatich ihlíc, ktoré po otlačení sa do farebnej pásky vyklepávajú písmená, znaky alebo obrázky na papier. Kvalita tlače nie je príliš dobrá. Touto tlačiarňou sa tlačia prevažne texty. Atramentové - tlač môže biť buď čiernobiela alebo farebná. Tlač sa robí pomocou pohyblivej trisky, ktorá na papier nanáša požadované množstvo atramentu v pozadovanej farebnej kombinácii. Kvalita tlače závisí od možností tlačiarne, od maximálneho rozlíšenia v akom je schopná tlačiť. Laserové -

Reproduktory - slúžia na prehrávanie zvuku, ktorý bol spracovaný za pomoci zvukovej karty