# vývoj pneumatiky

Stlačený vzduch je prekázateľne jednou z najstarších foriem energie, ktorú človek poznal a využíval k zvýšeniu svojej fyzickej výkonnosti. Vzduch ako médium si človek uvedomoval už pred tisíckami rokov a pokúšal sa ho i využívať k práci.

Základné vedomosti z pneumatiky síce patria k najstarším znalostiam ľudstva, ale trvalo celé stáročia kým sa systematicky začala využívať. Iba približne od 50. rokov dvadsiateho storočia je možné hovoriť o priemyslovom nasadení pneumatiky. K celosvetovému priemyselnému uplatneniu pneumatiky však dochádza iba v posledných desaťročiach. Je to dôsledok zavádzania automatizácie a racionalizácie technologických procesov.

Oblasť použitia pneumatiky sa neustále rozširuje. V súčasnosti sa moderné priemyselné prevádzky bez pneumatiky nedajú ani predstaviť.

# vlastnosti stlačeného vzduchu

Rýchly vývoj a praktické uplatnenie pneumatiky v pomerne krátkom časovom období vyplynul mimo iné i zo skutočnosti, že mnohé problémy automatizácie je možné najjednoduchšie riešiť práve s využitím pneumatiky.

### VÝHODY PNEUMATIKY:

DOSTUPNOSŤ 	– vzduch je k dispozícii v neobmedzenom množstve prakticky všade

DOPRAVA 	– stlačený vzduch je možné potrubím dopravovať veľmi ľahko i na väčšie vzdialenosti

USKLADNENIE 	– stlačený vzduch je možné uskladniť, akumulovať v nádobách, v týchto nádobách je možná i jeho preprava

TEPLOTA 	– stlačený vzduch nie je citlivý k zmenám teploty, čo je zárukou bezpečnej činnosti pneumatických zariadení i pri extrémnych teplotných podmienkach

BEZPEČNOSŤ 	– použitie stlačeného vzduchu neprináša nebezpečenstvo výbuchu a požiaru, nie sú nutné ochranné opatrenia proti výbuchu

ČISTOTA 	– stlačený vzduch neobsahuje žiadne škodliviny a preto nedochádza k znečisťovaniu okolia pri jeho unikaní, použitie v potravinárskom, drevospracujúcom, chemickom, textilnom ... priemysle

JEDNODUCHOSŤ 	– pracovné pneumatické prvky sú konštrukčne veľmi jednoduché a preto lacné

RÝCHLOSŤ	– stlačený vzduch je veľmi rýchle pracovné médium, umožňujúce dosahovať vysokých pracovných rýchlostí. (1 - 2 m/s )

RIADITEĽNOSŤ 	– rýchlosti a sily pneumatických zariadení sú riaditeľné vo veľkom rozsahu

PREŤAŽITEĽNOSŤ 	– preťaženie pneumatických zariadení ( hlavne pracovných prvkov ) vedie k ich zastaveniu bez poškodenia, sú bezpečné voči preťaženiu

### NEVÝHODY PNEUMATIKY:

ÚPRAVA 	– úprave stlačeného vzduchu je nutné venovať zvýšenú pozornosť, ide hlavne o odstraňovanie nečistôt a vlhkosti

STLAČITEĽNOSŤ 	– stlačený vzduch neumožňuje dosiahnuť konštantnú rýchlosť pohybu pneumatických motorov, trhavý pohyb

DOSAŽITEĽNÁ SILA 	– hranica hospodárnej maximálnej dosahovanej sily je v závislosti na celkovom zdvihu v rozmedzí 20 – 30 kN

HLUČNOSŤ 	– pri činnosti pneumatických zariadení pri odfuku do atmosféry vzniká nepríjemný hluk, problém sa dá čiastočne vyriešiť tlmičmi hluku

NÁKLADY 	– tlakový vzduch je relatívne drahý nosič energie. Vysoké náklady vynaložené na energiu sú ale kompenzované nízkou cenou a veľkou výkonnosťou prvkov

# fyzikálne základy

Povrch Zeme je obklopený vrstvou vzduchu, ktorý je zmesou plynov zo zložením:

- dusík približne 78 % objemu

- kyslík približne 21 % objemu

Zostávajúce 1 % je tvorené oxidom uhličitým, argónom, vodíkom, héliom, kryptónom a xenónom.

V súčasnosti sa prakticky celosvetovo používa vyjadrenie všetkých fyzikálnych veličín v medzinárodnej mernej sústave SI. Predtým sa však používala tzv. technická merná sústava.

| Veličina | Označenie | Sústava SI | Technická sústava |
| --- | --- | --- | --- |
| dĺžka | l | meter m | meter m |
| hmotnosť | m | kilogram kg | kp . s2 / m |
| čas | t | sekunda s | sekunda s |
| sila | F | newton N | kilopond kp |
| objem | V | meter kubický m3 | meter kubický m3 |
| objemový prietok | Q | m3/s | m3/s |
| tlak | p | Pascal Pa | atmosféra at |

tabuľka č. 1 : Fyzikálne jednotky a ich značenie

### TLAK

Základné používané jednotky tlaku sú Pa v SI sústave a at v technickej sústave.

Často sa ale používali i ďalšie jednotky:

- atmosféra , 	at 	absolútny tlak v technickej sústave

- Pascal, 	Pa 	absolútny tlak v sústave SI

- fyzikálna atmosféra,	atm 	absolútny tlak v tzv. fyzikálnej mernej sústave

- bar,	bar

Prevod:

| at | atm | bar | Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,968 | 0,981 | 98 100 |
| 1,033 | 1 | 1,0133 | 101 330 |
| 1,02 | 0,987 | 1 | 100 000 |
| 1,02 . 10-5 | 9,87 , 10-6 | 10-5 | 1 |

tabuľka č. 2 : Prevodná tabuľka jednotiek tlaku

Pretože na povrchu Zeme všade pôsobí atmosférický tlak, nevnímame ho a považujeme ho za vzťažnú hodnotu. Atmosferický tlak na povrchu Zeme nie je vo všetkých miestach rovnaký, mení sa s nadmorskou výškou a počasím.

Tlak väčší ako atmosférický tlak sa nazýva pretlak a tlak menší ako atmosférický sa nazýva podtlak. Viď. graf č.1

### STLAČITEĽNOSŤ VZDUCHU

Vzduch podobne ako všetky plyny nemá stály tvar, t.j. prijíma tvar svojho okolia. Je ho možné stláčať(kompresia). Má snahu rozpínať sa (expanzia).

### ZMENA OBJEMU PRI ZMENE TEPLOTY

Vzduch pri zmene teploty mení svoj objem.

# VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU

- stroje na výrobu stlačeného vzduchu sa nazývajú kompresory

- väčšinou sa používa centrálna výroba stlačeného vzduchu, ktorý sa potom rozvádza k pneumatickým zariadeniam

- rozvod stlačeného vzduchu sa prevádza potrubím

- mobilné zdroje stlačeného vzduchu sa používajú väčšinou v stavebníctve

## DRUHY KOMPRESOROV

- typ kompresora sa volí na základe požiadavky  množstva dodávaného vzduchu a pracovného tlaku.

Základné rozdelenie kompresorov podľa princípu:

Objemový princíp 	– 	vzduch sa stlačí v uzavretom priestore napr. piestové kompresory

Rýchlostný princíp 	– 	nasatý vzduch je urýchľovaný a jeho kinetická energia je využitá na dosiahnutie tlakovej energie napr. turbokompresory

## PIESTOVÉ KOMPRESORY

### PIESTOVÉ KOMPRESORY S PRIAMOČIARYM POHYBOM PIESTA

- sú v súčasnosti najpoužívanejším typom,

- sú vhodné na získavanie nízkych, stredných i vysokých tlakov ( od 100 kPa až po niekoľko tisíc kPa ),

- pri vyšších tlakoch je nutné viacstupňové prevedenie,

- nasatý vzduch sa v prvom stupni stlačí, nasleduje jeho ochladenie a ďalšie stlačenie v nasledujúcom stupni,

- teplo vznikajúce pri stlačení sa musí vždy odvádzať,

- chladenie sa prevádza vzduchom alebo vodou,

- dodávaný vzduch má pulzný charakter.

Popis:

- pri pohybe piesta do dolnej úvrate sa otvára nasávací ventil, vzduch je nasávaný do kompresného priestoru.

- pri pohybe piesta do hornej úvrate sa vzduch stláča, nasávací ventil je uzatvorený a pri dosiahnutí tlaku sa otvorí výtlačný ventil

### MEMBRÁNOVÉ KOMPRESORY

- patria k piestovým kompresorom

- piest je od vzduchu oddelený membránou, takže nedochádza k znečisťovaniu vzduchu olejom

- používajú sa hlavne v potravinárstve, farmaceutickom a chemickom priemysle

## ROTAČNÉ OBJEMOVÉ KOMPRESORY

Princíp činnosti:

- pri rotačnom pohybe jedného alebo dvoch rotorov, dochádza ku zmenšovaniu pracovného priestoru a tým k stláčaniu vzduchu

### KRÍDLOVÝ ( LAMELOVÝ ) KOMPRESOR

Princíp:

- vo valcovom telese s otvormi pre nasávanie a výtlak sa otáča excentricky uložený rotor

- v zárezoch rotora sú posuvne uložené lamely, ktoré sa opierajú a kĺžu po vnútornom povrchu telesa statora a tým vytvárajú komory

- pri otáčaní rotora sa komory zo vzduchom zmenšujú a tým dochádza k stláčaniu vzduchu

- výhodou je malý rozmer kompresora, tichý chod a rovnomerná, bezpulzná dodávka stlačeného vzduchu

### SKRUTKOVÝ KOMPRESOR

Princíp:

- vzduch je nasávaný a vytláčaný dvomi skrutkovitými vretenami s konkávnymi a konvexnými zubami, ktoré stláčajú axiálnym smerom vytlačovaný vzduch.

### ROOTSOV KOMPRESOR

Princíp:

- vzduch je dodávaný z jednej strany na druhú dvoma rovnakými rotormi s prierezom piškótovitého tvaru

- patrí do skupiny tzv. kompresorov z vonkajšou kompresiou, pretože k stláčaniu vzduchu nedochádza vo vnútri kompresora ale až pri vytlačovaní vzduchu do uzavretého priestoru.

## TURBOKOMPRESORY

- pracujú na rýchlostnom princípe

- používajú sa hlavne pri požiadavke veľkého dodávaného množstva vzduchu

- vyrábajú sa v axiálnom a radiálnom prevedení

### AXIÁLNY TURBOKOMPRESOR

Princíp:

- nasávanému vzduchu sa jedným alebo viacerými obežnými kolesami udelí vysoká rýchlosť

- táto kinetický energia sa v difúzore mení na energiu tlakovú

- pri vysokej obvodovej rýchlosti dochádza i k čiastočnému stlačeniu pôsobením odstredivej sily

- v difúzore dochádza k spomaleniu vzduchu s výsledným zvýšením tlaku.

### VÝSTUPNÝ TLAK A DODÁVANÉ MNOŽSTVO VZDUCHU KOMPRESOROV

- graf zobrazuje oblasti použitia kompresorov

- piestové kompresory sú najuniverzálnejšie a zaberajú najväčší rozsah tlakov a výstupného prietoku vzduchu

## KRITÉRIA PRE VOĽBU KOMPRESOROV

### DODÁVANÉ MNOŽSTVO VZDUCHU

- je to prietok vzduchu dodávaný kompresorom pri požadovanom tlaku za jednotku času

- jednotka prietoku – m3/min alebo m3/h

### TLAK VZDUCHU

Je potrebné rozlišovať:

Prevádzový tlak 	– tlak vzduchu na výstupe kompresora, resp. vzdušníka

Pracovný tlak 	– požadovaný tlak nutný pre správnu funkciu jednotlivých pneumatických zariadení, obyčajne 600 kPa

Udržiavanie konštantného tlaku je nutnou podmienkou pre spoľahlivú činnosť.

### POHON KOMPRESOROV

- používa sa elektromotor alebo spaľovací motor

- prevažuje použitie elektromotora

- spaľovací motor sa používa hlavne u mobilných kompresoroch

### REGULÁCIA KOMPRESOROV

- v dôsledku nerovnomernej spotreby tlakového vzduchu je nutné výkon kompresora prispôsobiť tejto spotrebe

- používa sa regulácia, ktorá udržuje prevádzkový tlak v povolených medziach

Rozlišujú sa tieto druhy regulácie:

#### Regulácia odpúšťaním do atmosféry:

- jedna z najjednoduchších regulácii je realizovaná zabudovaním poistného ventilu vo výtlačnom potrubí

- ak dôjde k prekročeniu nastavenej hodnoty max. tlaku vo vzdušníku poistný ventil otvorí odfuk do atmosféry, kam je vzduch odpúšťaný do tej doby až tlak poklesne pod nastavenú hodnotu

- jednosmerný ventil medzi výstupom kompresora a vzdušníkom zamedzuje jeho vyprázdnenie

- tento spôsob regulácie je vhodný pre malé zariadenia

#### Regulácia uzatvorením nasávania:

- regulácia je realizovaná uzatváraním sacieho vstupu kompresora, v dôsledku čoho kompresor nemôže nasávať vzduch a v nasávaní vzniká podtlak

- tento spôsob sa používa predovšetkým pri rotačných kompresoroch

#### Regulácia otáčok:

- používa sa hlavne pri pohone kompresorov spaľovacím motorom

- výstupný tlak riadi regulátor otáčok

- v prípade pohonu elektromotorom sa používa stupňovitá regulácia

#### Regulácia škrtením pri nasávaní:

- realizuje sa škrtením nasávacieho prierezu kompresora

- týmto spôsobom je možné regulovať výkon kompresora v širokom rozsahu

- používa sa hlavne pri rotačných kompresoroch a turbokompresoroch

#### Dvojpolohová regulácia zastavovaním a spúšťaním:

- pri tomto spôsobe sa kompresor nachádza v zapnutom alebo vypnutom stave

- pri dosiahnutí maximálneho tlaku vo vzdušníku sa vypne pohon kompresora

- pri poklesu tlaku vo vzdušníku pod povolenú hranicu sa opätovne motor kompresora spúšťa

- je nutné použiť dostatočne veľký vzdušník kvôli odstráneniu príliš častého zapínania a vypínania motora

### CHLADENIE KOMPRESOROV

- pri stláčaní vzduchu v kompresoroch vzniká teplo, ktoré musí byť odvádzané

- podľa množstva vznikajúceho tepla je nutné voliť vhodný spôsob chladenia

- používa sa chladenie vzduchom a chladenie vodou

- pri malých výkonoch postačuje chladenie vzduchom alebo chladenie vzduchom s núteným prúdením pomocou ventilátora

- pri väčších výkonoch sa používa chladenie vodou s núteným alebo bez núteného obehu chladiacej vody

- dobré chladenie predlžuje životnosť kompresorov a umožňuje dodávať kvalitnejší a chladnejší vzduch

### VZDUŠNÍK

- vzdušník, tlaková nádoba, vstavaný do výtlačného potrubia kompresora slúžia na akumuláciu stlačeného vzduchu a odstránenie kolísania tlaku, ktorá je vyvolávaná premenlivou spotrebou stlačeného vzduchu a typom kompresora

- súčastne je vzduch čiastočne ochladzovaný odvodom tepla veľkou plochou plášťa vzdušníka

- z tohoto dôvodu dochádza vo vzdušníku i k zrážaniu vlhkosti

Veľkosť vzdušníka závisí od:

- množstva vzduchu dodávaného kompresorom

- spotreby vzduchu

- rozvodnej siete

- zvoleného spôsobu regulácie kompresora

### ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

- k jednotlivým strojom a zariadeniam, ktoré k svojej činnosti používajú stlačený vzduch je nutné stlačený vzduch od kompresora priviesť rozvodnou sieťou

- priemer potrubí rozvodnej siete je nutné voliť tak, aby tlaková strata medzi vzdušníkom a zariadením nepresiahla 10 kPa

- väčšie tlakové straty znižujú výkon a teda hospodárnosť

### ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU

- v praxi sa kladie veľký dôraz na kvalitu tlakového vzduchu

- znečistenie vzduchu mechanickými nečistotami, čiastočkami hrdze, olejom a vlhkosťou často vedie k poruchám pneumatických zariadení, prípadne k ich zničeniu

- pri úprave sa odstraňujú mechanické čiastočky, odstraňuje vodná para a prípadne sa dodáva do vzduchu olej

- čistenie sa vykonáva v dvoch fázach:

- hrubé čistenie a odstránenie vlhkosti za kompresorom

- jemné čistenie a odstránenie vlhkosti na mieste spotreby stlačeného vzduchu, pri pneumatickom zariadení

### Odstraňovanie vlhkosti

K odstraňovaniu vlhkosti vzduchu sa používa:

- absorbčné vysúšanie

- adsorpčné vysúšanie

- vysúšanie ochladzovaním

#### Absorbčné vysúšanie

- ide o čiste chemický postup, pri ktorom sa stlačený vzduch vedie prostredím zo sušiaci prostriedkom

- voda alebo vodná para sa pri styku s sušiacim prostriedkom na neho viaže

- preto sa musí sušiaci prostriedok vždy po určitej dobe vymieňať, 2x až 4x za rok

- výhodou je jednoduchá inštalácia, malé mechanické opotrebovanie a nevyžadovanie si prívodu energie

#### Adsorpčné vysúšanie

- základom tohoto postupu je fyzikálny jav adsorpcie ( zachycovania látok na povrchu pevných telies )

- sušiacim prostriedkom je zrnitý materiál, väčšinou dioxid kremičitý, tzv. gel

- tento gel adsorbuje vodu a vodnú paru

- vlhký vzduch prechádza vrstvou gelu, ktorý na seba viaže vlhkosť

- akumulačná schopnosť gelovej náplne je obmedzená, je nutná regenerácia

- regenerácia sa prevádza vysúšaním teplým vzduchom

- často sa používa dvojkomorové prevedenie, kde jedna komora sa využíva k vysúšanie tlakového vzduchu a druhá je prefukovaná teplým vzduchom – regeneruje sa

#### Vysúšanie ochladzovaním

- podstatou tohoto postupu je zníženie teploty tlakového vzduchu pod teplotu rosného bodu, čo je teplota, pod ktorú je nutné plyn ochladiť, aby sa v ňom obsiahnuté vodné pary skondenzovali

- tlakový vzduch privádzaný do sušičky sa spravidla najskôr vedie vzduchovým tepelným výmenníkom, v ktorom sa predchladí

- vylúčený kondenzát sa zhromažďuje v odlučovači, ktorý je potrebné pravidelne vypúšťať

- predchladený vzduch prúdi chladiacim agregátom a je ochladzovaný na teplotu okolo 2 (C, kondenzát sa kondenzuje v druhom odlučovači

- vysušený vzduch sa ešte prevádza cez jemné filtre, kde sa zachytia posledné zvyšky nečistôt

#### Redukčný ventil

- udržuje na svojom výstupe konštantný tlak i pri kolísaní rozvodnej siete a premenlivej spotrebe vzduchu

- tlak na vstupe redukčného ventilu musí byť vždy väčší ako tlak na výstupe redukčného ventilu

- používajú sa redukčné ventily s odfukom do atmosféry a bez odfuku do atmosféry

- z jednej strany ventilu pôsobí sila pružiny, ktorá je premenlivá a z druhej strany pôsobí na ventil tlak vzduchu

- ak dosiahne tlak vzduchu nastavenú hodnotu sila, ktorú vzduch vyvíja pretlačí silu pružiny a dôjde k vypusteniu prebytočného tlaku do atmosféry (redukčný ventil s odfukom do atmosféry), alebo ventil zastaví prechod vzduchu cez seba (redukčný ventil bez odfuku do atmosféry)

- pri poklese tlaku pod nastavenú hranicu sila pružiny presunie ventil do východiskovej polohy

#### VZDUCHOVÝ ČISTIČ S REDUKČNÝM VENTILOM

- úlohou vzduchového čističa je odstrániť z tlakového vzduchu všetky nečistoty a skondenzovaný vzduch

- po vstupe vzduchu do čističa sa vzduch očistí od tekutých a väčších tuhých častíc, ktoré sa usadia v spodnej časti čističa

- potom vzduch prúdi cez jemný čistič, kde sa odstraňujú jemné pevné častice

- vyčistený tlakový vzduch je potom vedený cez redukčný ventil a rozprašovač oleja vedený k pneumatickým zariadeniam

- kondenzát nahromadený na dne nádoby čističa musí byť často vypúšťaný a čistený

- je výhodné používať čističe s automatickým vypúšťaním kondenzátu

#### ROZPRAŠOVAČ OLEJA

- úlohou rozprašovača je dodávať do tlakového vzduchu mazivo, potrebné k mazaniu pneumatických prvkov

- toto mazivo zmenšuje opotrebenie pohyblivých častí, znižuje trecie sily a chráni pred koróziou

- rozprašovače väčšinou pracujú na princípe Venturiho trubice

- tlakový spád medzi priestorom pred trubicou a najužším miestom trubice sa využíva k nasávaniu oleja zo zásobníka a k jeho rozprašovaniu do prúdiaceho vzduchu

- funkcia je podmienená dostatočnou rýchlosťou prúdenia vzduchu

#### JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU

Združuje všetky dôležité prvky na úpravu stlačeného vzduchu. Je umiestnená pri každom pneumatickom zariadení.

Jednotku úpravy vzduchu tvoria tieto zariadenia:

- čistič vzduchu

- redukčný ventil

- rozprašovač oleja

Údržba jednotky:

Čistič vzduchu: 		je nutné pravidelne kontrolovať výšku hladiny kondenzátu, ktorá nesmie prekročiť max. výšku, udanú ryskou na priehľadnej nádobke čističa

Redukčný ventil: 		nevyžaduje žiadnu údržbu

Rozprašovač oleja: 	je nutné kontrolovať množstvo oleja v priehľadnej nádobke, v prípade potreby doplniť

# pneumatické pracovné prvky ( motory )

- energia stlačeného vzduchu je pneumatickými motormi transformovaná na mechanickú energiu priamočiareho alebo otáčavého pohybu

## PNEUMATICKÉ PRIAMOČIARE MOTORY

- energia stlačeného vzduchu sa mení na mechanickú energiu priamočiareho pohybu

### JEDNOČINNÉ PNEUMATICKÉ MOTORY

- pri jednočinných pneumatických motoroch pôsobí tlakový vzduch iba na jednu stranu piesta

- vykonávajú mechanickú prácu iba v jednom smere pohybu

- spätný pohyb je realizovaný silou pružiny alebo inou vonkajšou silou, ktorá musí byť dostatočne veľká aby vratný pohyb piesta prebehol s dostatočnou rýchlosťou

- zdvih jednočinných motorov je obmedzený použiteľnou dĺžkou pružiny, približne do 100 mm

- tieto motory sa používajú predovšetkým pri vyhadzovaní, lisovaní, zdvíhaní ...

Vyhotovenia:

- piestové jednočinné priamočiare motory

- membránové jednočinné priamočiare motory

- motory s odvaľujúcou sa membránou

#### Piestové jednočinné priamočiare motory

- najčastejšie používané typy jednočinných pneumatických priamočiarych motorov

- vo valci sa posúva piest vplyvom tlaku vzduchu

- piest musí byť opatrený vhodným tesnením a dostatočne mazaný

Rozdelenie:

- pracovný pohyb je realizovaný tlakom vzduchu a návrat je realizovaný pružinou

- pracovný pohyb je realizovaný pružinou a návrat je realizovaný tlakom vzduchu

- pracovný pohyb je realizovaný tlakom vzduch a návrat je realizovaný vonkajšou silou

#### Membránové jednočinné priamočiare motory

- používa sa tiež názov tlakové prípadne silové krabice

- úlohu piesta preberá membrána, ktorá býva zhotovená z umelej hmoty alebo kovu

- odpadá u nich pohyblivé tesnenie a vzniká iba vnútorné trenie pri roztiahnutí membrány

- majú malé zdvihy

- používajú sa pri konštrukcii prípravkov a nástrojov, k razeniu, nitovaniu a pri upínaní v lisoch

### DVOJČINNÉ PRIAMOČIARE MOTORY

- pri dvojčinných motoroch vzniká sila od pôsobenia tlakového vzduchu v oboch smeroch, v doprednom i spätnom smere

- tieto motory sa používajú v prípadoch, kedy má piest vykonávať pracovnú činnosť i pri spätnom pohybe

- dĺžka zdvihu je teoreticky neobmedzená, prakticky je ale nutné uvažovať zo vzperovou pevnosťou a priehybom piestnej tyče

- utesnenie piesta pri pohybe vo valci sa prevádza manžetami alebo membránami

#### Piestové motory s tlmením v koncových polohách

- ak sú s pohybujúcim sa piestom spojené veľké hmotnosti, používa sa tlmenie jeho pohybu v koncových polohách, aby sa zamedzilo vzniku rázov a tým i prípadnému poškodeniu

- tlmenie sa dosahuje tým, že piest pred dosiahnutím koncovej polohy uzatvorí hlavný odfuk do ovzdušia a pre výtok vzduchu zostáva iba malý väčšinou nastaviteľný prietočný prierez

- tým dochádza k stláčaniu vyfukovaného vzduchu a pohyb sa pred koncom spomaľuje

### ŠPECIÁLNE PREVEDENIA DVOJČINNÝCH PRIAMOČIARYCH MOTOROV

#### Pneumatický dvojčinný priamočiary motor s obojstrannou piestnicou

- tieto motory majú piestnu tyč na oboch stranách motora, piestna tyč je priechodzia cez celú dĺžku pneumatického valca

- výhodou je lepšie vedenie piestnej tyče pri pohybe, pretože je uložená vo dvoch klzných vedeniach, čo dovoľuje i menšie bočné zaťaženie piestnice

- plocha piesta je z oboch strán rovnaká, preto i sila pri obidvoch pohyboch piesta sa rovná

#### Tandemový pneumatický dvojčinný priamočiary motor

- ide o spojenie dvoch dvojčinných motorov do jednej konštrukčnej jednotky zo spoločnou piestnicou

- toto prevedenie umožňuje dosiahnutie až dvojnásobnej sily

- preto sa tandemové motory používajú v prípadoch, kedy potrebujeme dosiahnutie veľkých síl ale je obmedzená veľkosť vonkajšieho priemeru valca

#### Bezpiestnicový pneumatický dvojčinný priamočiary motor

- vo valci sa pohybuje piest vplyvom tlaku vzduchu

- motor nemá piestnu tyč, pohyb piesta je z valca prenášaný pomocou magnetickej väzby alebo mechanickou väzbou

- pri magnetickej väzbe je v pieste osadený silný magnet, ktorý unáša objímku, ktorá sa pohybuje po povrchu valca

- táto objímka nahrádza piestnu tyč

- pri mechanickej väzbe je vo valci drážka po celej jeho dĺžke

- piest má k sebe pevne pripevnený unášací kolík, ktorý zapadá do objímky pohybujúcej sa po povrchu valca a takto nahrádza piestnu tyč

- pracovný priestor je utesnený špeciálnou páskou, ktorá sa pri pohybe pred piestom rozpája a tesne za ním spája

- výhodou bezpiestnicových motorov je menší montážny rozmer

- dosahujú sa zdvihy i 10 m

#### Ďalšie schematické značky dvojčinných priamočiarych pneumotorov

## PNEUMATICKÉ ROTAČNÉ MOTORY

- tento typ pneumatických motorov transformuje energiu stlačeného vzduchu na mechanickú energiu rotačného pohybu

- najčastejšie sa používajú typy s neobmedzeným uhlom natočenia

Podľa prevedenia sa delia:

- piestové motory s výstupným rotačným pohybom

- lamelové motory

- zubové motory

- turbínové motory

#### VLASTNOSTI ROTAČNÝCH PNEUMOTOROV

- možnosť spojitej regulácie otáčok a krútiaceho momentu

- veľký rozsah otáčok

- malé rozmery

- jednoduchá ochrana proti preťaženiu

- necitlivosť voči prachu, vode, vysokým i nízkym teplotám

- nehrozí nebezpečenstvo výbuchu

- malé náklady na údržbu

- jednoduchá reverzácia smeru otáčania

### PIESTOVÉ MOTORY S VÝSTUPNÝM ROTAČNÝM POHYBOM

- priamočiary pohyb piestov sa prevádza na rotačný pohyb kľukového hriadeľa

- pre zvýšenie rovnomernosti pohybu sa používa väčší počet valcov

- výkon týchto motorov závisí od vstupného tlaku vzduchu, počtu valcov, ich priemeru, zdvihu a rýchlosti

- pracujú ako piestové kompresory ale v opačnom poradí, prevádzajú tlakovú energiu vzduchu na mechanickú energiu rotačného pohybu

### LAMELOVÉ KRÍDLOVÉ MOTORY

- sú to najčastejšie používané rotačné pneumotory, pretože sú konštrukčne jednoduché a majú malú hmotnosť

- pracujú v obrátenom princípe činnosti lamelových (krídlových) kompresorov

- otáčky týchto motorov sa pohybujú v rozsahu 3000 až 8500 ot/min

### ZUBOVÉ MOTORY

- krútiaci moment je vyvodzovaný pôsobením tlaku vzduchu na plochy bokov zubov dvoch do seba zapadajúcich ozubených kolies

- jedno z ozubených kolies je pevne spojené s výstupným hriadeľom motora

- používajú sa pri veľkých požadovaných výkonoch – až do 44 kW

### TURBÍNOVÉ MOTORY

- pracujú v opačnom princípe ako turbokompresory

- používajú sa iba pre malé výkony, dosahujú sa pri nich ale vysoké otáčky (napr. zubná vŕtačka až 500 000 ot/min )

# pneumatické rozvádzače a ventily

Rozvádzače a ventily sú zariadenia, ktoré slúžia:

- na riadenie rozbehu a zastavovania pneumatických motorov

- na zmenu smeru pohybu pneumatických motorov

- na zmenu tlaku pretekajúceho stlačeného vzduchu

- na zmenu prietoku pretekajúceho stlačeného vzduchu

Rozdelenie:

- rozvádzače

- ventilové hradlá

- tlakové ventily

- prietokové ventily

- uzatváracie ventily

## ROZVÁDZAČE

- sú to zariadenia, ktoré ovládajú smer prietoku vzduchu k spotrebiči vzduchu, najčastejšie k pneumotoru

### ZNÁZORNENIE ROZVÁDZAČOV

- pri znázornení rozvádzačov v schémach sa používajú normalizované značky, ktoré vyjadrujú iba ich funkciu, nie konštrukčné prevedenie

#### ZÁSADY KRESLENIA ROZVÁDZAČOV

| Popis | Značka |
| --- | --- |
| Funkčný stav rozvádzača je znázornený štvorcom |  |
| Počet štvorcov udáva počet funkčných stavov rozvádzača |  |
| Čiary vo vnútri políčok udávajú vnútorné kanály, šípky smer prietoku |  |
| Kanály uzatvorené vo vnútri prvku sa označujú priečnymi čiarami |  |
| Kanály spojené vo vnútri prvku sa označujú bodkou |  |
| Súčet vstupov a výstupov do funkčnej polohy udáva počet ciest rozvádzača, napr. 3 cestný |  |
| Vonkajšie prívody ( prívody potrubí ) sú označené na štvorci, ktorý znázorňuje nulový alebo základný stav rozvádzača |  |
| Ďalší stav rozvádzača dostaneme presunutím políčok |  |
| Pri presunutí sa musia kryť kanály ( cesty ) v políčku s vonkajšími prívodmi. Jednotlivé funkčné stavy je možné označiť číslicami alebo malými písmenami a nulou, pričom nula označuje základnú polohu. Základná (nulová) poloha je poloha rozvádzača, ktorú zaujme rozvádzač sám od seba bez pôsobenia vonkajších síl ( pružinami ovládané rozvádzače ), alebo východisková poloha rozvádzača určená konštruktérom, v ktorej sa rozvádzač nachádzal na začiatku pracovného cyklu. Do základnej polohy sa zakresľujú vstupy a výstupy rozvádzača. |  |
| Priamy odfuk do atmosféry – trojuholník |  |
| Odfuk do atmosféry trubičkou |  |

#### Označenie vstupov a výstupov rozvádzačov

- pre jednoduchšiu a prehľadnú montáž sú výstupy a vstupy rozvádzačov označené

- označenie je pri starších typoch rozvádzačov veľkými písmenami, u novších typoch číslicami

| Typ vstupu alebo výstupu rozvádzača | Staré označenie | Nové označenie |
| --- | --- | --- |
| Pracovné výstupy | A, B, C | 2, 4, 6 ( párne čísla ) |
| Napájanie, vstup tlakového vzduchu | p | 1 |
| Odfuky do atmosféry, von z rozvádzača | R, S, T | 3, 7, 5 ( nepárne čísla ) |
| Riadiace vstupy | Z, X, Y | 12, 14, 16 ( 10 + ovládaný výstup ) |

OZNAČENIE ROZVÁDZAČOV JE DANÉ POČTOM VONKAJŠÍCH PRÍVOdov a počtom funkčných polôh. Prvé číslo udáva počet prívodov ( napájacích, pracovných a odfukov mimo riadiacich ) do rozvádzača. Druhé číslo udáva počet polôh, ktoré môže rozvádzač zaujať.

#### Príklady označenia rozvádzačov

|  | 3/2 rozvádzač, trojcestný, dvojpolohový rozvádzač |  |  | 4/3 rozvádzač, štvorcestný, dvojpolohový rozvádzač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4/2 rozvádzač, štvorcestný, dvojpolohový rozvádzač |  |  | 5/4 rozvádzač, päťcestný, štvorpolohový rozvádzač |
|  | 5/2 rozvádzač, päťcestný, dvojpolohový rozvádzač |  |  |  |

#### OVLÁDANIE ROZVÁDZAČOV

- zmenu polohy rozvádzača je možné previesť mnohými spôsobmi

| OVLÁDANIE SVALOVOU SILOU |  | MECHANICKÉ OVLÁDANIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | všeobecné svalové ovládanie |  |  |  | ovládanie narážkou, dotykom |
|  |  | ovládanie pedálom |  |  |  | ovládanie pružinou |
|  |  | ovládanie pákou |  |  |  | ovládanie kladkou |
|  |  | ovládanie tlačidlom |  |  |  | ovládanie sklopnou kladkou, spätný chod naprázdno |

| ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE |  | PNEUMATICKÉ OVLÁDANIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | ovládanie elektromagnetom s jednou cievkou |  |  |  | ovládanie stúpnutím tlaku |
|  |  | ovládanie elektromagnetom s viacerými vinutiami |  |  |  | ovládanie poklesom tlaku |
|  |  | ovládanie s dvoma proti sebe pôsobiacimi vinutiami |  |  |  | ovládanie stúpnutím tlaku s predzosilňovačom |
|  |  |  |  |  |  | ovládanie poklesom tlaku s predzosilňovačom |

#### Príklady označenia rozvádzačov a ich ovládania

|  | 3/2 rozvádzač, trojcestný, dvojpolohový rozvádzač ovládaný kladkou a pružinou |  |  | 4/3 rozvádzač, štvorcestný, trojpolohový rozvádzač ovládaný stúpnutím tlaku s predzosilňovačom, do nulovej polohy je nastavený pružinami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3/2 rozvádzač, trojcestný, dvojpolohový rozvádzač ovládaný pedálom a pružinou |  |  | 5/2 rozvádzač, päťcestný, dvojpolohový rozvádzač ovládaný stúpnutím tlaku |
|  | 4/2 rozvádzač, trojcestný, dvojpolohový rozvádzač ovládaný stúpnutím tlaku a pružinou |  |  | 3/2 rozvádzač, trojcestný, dvojpolohový rozvádzač ovládaný tlačidlom a pružinou |

#### KONŠTRUKCIA ROZVÁDZAČOV

Schematické značky určujú iba funkciu rozvádzača ale neurčujú jeho konštrukčné vyhotovenie.  Konštrukčný princíp rozvádzačov je určujúcim faktorom pre ich životnosť, spôsob ovládania, ovládaciu silu a rozmery.

Podľa princípu konštrukcie rozlišujeme:

ventilové rozvádzače

- s sedlovými ventilmi

- s guličkovými ventilmi

- s tanierovitými ventilmi

posúvačové rozvádzače

- s valcovým tvarom

- s plochými posúvačmi

- s plochými rotačnými posúvačmi

### Príklad konštrukčného vyhotovenia posúvačového rozvádzača a jeho schematická značka

# základné zapojenia pneumatických motorov

### Priame riadenie jednočinného priamočiareho motora

- piest jednočinného pneumotora sa po stlačení tlačidla rozvádzača vysunie a po uvolnení tlačidla sa ihneď vráti do východiskovej polohy

- k riadeniu je použitý 3/2 rozvádzač

- pri prestavení rozvádzača prúdi vzduch z P do A, výstup R je uzatvorený

- ak sa vráti rozvádzač pôsobením pružiny do východzej polohy, odľahčí sa priestor valca prostredníctvom spojenia A s R, prívod tlakového vzduchu je uzatvorený

### Priame riadenie dvojčinného priamočiareho motora

- piest dvojčinného pneumatického motora sa po stlačení tlačidla rozvádzača vysunie a po uvolnení tlačidla sa ihneď vráti do východiskovej polohy

- k riadeniu je možné použiť 4/2 alebo 5/2 rozvádzač

- pri rozvádzači 5/2 sú dva samostatné odfuky do atmosféry, pre každú stranu valca jeden

- pri doprednom pohybe piesta ( stlačení tlačidla ) sú spojené P s B a A s S resp. A s R

- pri spätnom pohybe sú  spojené P s A a valec je odvzdušňovaný prostredníctvom R

# Text boxes

regulácia odpúšťaním do atmosféry

regulácia škrtením nasávania

regulácia otáčok

Druh regulácie  priamočiarym pohybom

dvojpolohová regulácia

regulácia chodom naprázdno

regulácia výkonu

Obrázok č. 4 : Krídlový kompresor

Obrázok č. 3 : Membránový kompresor

Obrázok č. 1 : Pretlak a podtlak.

Obrázok č. 2 : Pneumatický piestový priamočiary kompresor

Obrázok č. 8: Graf výstupného tlaku a dodávaného množstva vzduchu pre rôzne typy kompresorov

Obrázok č. 11: Dvojpolohová regulácia zastavovaním a spúšťaním

Obrázok č. 12: Vzdušník

Obrázok č. 13: Rozvodná sieť stlačeného vzduchu

Obrázok č. 14: Absorbčné a adsorpčné vysúšanie stlačeného vzduchu

Obrázok č. 15: Vysúšanie stlačeného vzduchu ochladzovaním

Obrázok č. 17: Redukčný ventil bez odfuku do atmosféry

regulácia zastavením a spúšťaním

Obrázok č. 16 : Redukčný ventil s odfukom do atmosféry

regulácia uzatvorením nasávania

regulácia odtlačením sacích ventilov

axiálne

radiálne

skrutkové dvojhriadeľové komp.

Rootsov dvojhriadeľový kompresor

skrutkové jednohriadeľové

membránové

piestové

Rozdelenie s priamočiarym pohybom

Turbokompresory

Objemové rotačné

Objemové  s priamočiarym pohybom

Obrázok č. 7: Axiálny turbokompresor

Obrázok č. 6: Rootsov kompresor

Obrázok č. 5: Skrutkový kompresor

Obrázok č. 10: Regulácia kompresora uzatvorením nasávania.

Obrázok č. 9: Regulácia kompresora odpúšťaním do atmosféry

Obrázok č. 19: Vzduchový čistič s redukčným ventilom.

Obrázok č. 18: Vzduchový čistič s redukčným ventilom s automatickým vypúšťaním kondenzátu.

Obrázok č. 20 : Venturiho trubica, schematická značka rozprašovača oleja

Obrázok č. 21: Združená a schematická značka jednotky úpravy vzduchu.

Obrázok č. 22: Schematické značky jednočinných priamočiarych motorov.

Obrázok č. 23: Schematická značka dvojčinného priamočiareho motora.

Obrázok č. 24: Tlmenia pneumatických motorov.

Obrázok č. 25: Pneumotor s obojstrannou piestnicou.

Obrázok č. 26: Tandemový pneumatický motor

Obrázok č. 27: Bezpiestnicový pneumatický motor s magnetickou väzbou.

Obrázok č. 28: Bezpiestnicový pneumatický motor s mechanickou väzbou.

Obrázok č. 29: Ďalšie schematické značky dvojčinných priamočiarych pneumotorov.

Obrázok č. 30: Rotačný pneumatický motor.